מבוא	4

1	דרישות ומצב המערכת לפני התקנה	5

2.	התקנת התוכנה וה – DRIVERS	6

קונפיגורציית המערכת   (  SETUP  )	8

1	מסך  הגדרות	9

2	תפריט מערכת	10

3	תפריט מתקן	10

3.1	מצלמה	10

3.2	ממסר	13

3.3	גלאים	13

3.4	מיקרופונים	14

3.5	סירנה	14

4	תפריט אירוע	15

4.1	גלאים	15

4.2	גילוי תנועה	15

4.3	אין אות ממצלמה	16

5 	תפריט יומן	16

6	תפריט רשת	17

7	תפריט משתמש	19

חלון מצב (סטאטוס) של תוכנת MAGIC RADAR DVR	20

1.	מידע: הצגת תאריך ומידע על המערכת	20

2.	מצלמות בהקלטה: הצגת הסטאטוס של כל מצלמה	20

3.	גילוי תנועה: הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת	20

4.	אזעקה: הצגת מצב האזעקה	20

5	ממסרים:הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת	21

6.	יומן אירועים	21

1- 6.	הדפסה: הדפסת תמונה	21

7.	פנלים: מעבר בין הפנלים השונים של התוכנה	21

8.	בחירת מצלמה: בחירת מצלמה לצפייה או כוון	21

9.	בחירת פונקציה: בקרה על פיצול המסך	22

חלון שליטה של תוכנת MAGIC RADAR DVR	23

3.	PTZ :  כיוון זום/ תנועה אנכית/ תנועה אופקית עבור מצלמה ממונעת	24

מערכת החיפוש של MAGIC RADAR	26

2.	כפתורי שחזור מידע שהוקלט	26

3	זום ובהירות: בקרת זום ושליטה על בהירות ההקלטה	26

8.	לוח זמנים: הצגת הקלטות עבור תאריך ושעה מבוקשים	27

4.	יומן, ושמירה של  תמונה וסרט מוקלטים	27

5	גבוי:  גיבוי מידע שהוקלט ליחידת גיבוי אחרת (כגון דיסק קשיח	28

10.	חיפוש חכם	29

12.	כללי	30

הודעות שגיאה של DVR ופתרונם	31

1	לא ניתן להתקין את הכרטיס ה - DVR	31

2	המערכת עבדה תקין ולאחר Reboot  התכנה לא עובדת.	31

3	חוסר אות , חלון לבן, חלון כחול, חלון שחור  על מסך התצוגה	32

4	בעיית הקלטה.	32

חיבור ממסרים וגלאים (עבור כרטיס 8 ו – 16 כניסות)	33

חיבור ממסרים וגלאים  עבור כרטיס  4 כניסות	34

חיבור לרשת אינטרנט	35

1	מערכת  DVR	35

2	מחשב מרוחק	35

חיבור ל- Internet Explorer  במערכות  XP service pack 2	36

הפעלת  REMOTE CLIENT	38

# מבוא

מערכת ה – Magic Radar  הנה מערכת המבוססת על כרטיס אחד או יותר המיועדת ללכוד וידיאו ואודיו בפלטפורמת  PC .

המערכת מיועד לעבודה רציפה של 24 שעות ביממה ומכילה מספר רב של אפשרויות נוספות שיתוארו בהמשך.

המערכת קיימת במספר קונפיגורציות החל מ -  25  frame/sec  , 50 , 100 , 200 ועד  400  frame/sec   .

המערכת קיימת בקונפיגורציה של :

- 4 מצלמות

- 8 מצלמות

- 16 מצלמות

מערכת ה – Magic Radar  עובדת במערכות ההפעלה  Window 2000  ו- Window XP.

חייבת להיות תאימות בין המחשב וכרטיס לכידת הוידיאו כלומר חייבים לבדוק את התאימות בין המרכיבים:

המלצות  נכון ליולי  2005 :

- לוח אם   FOXCONN 865M01-G-6LS

- CHIP SET  -  INTEL

- זיכרון - ( מומלץ   KINGSTON)  לפחות 256Mbytes  (עד 100 frame/sec  ).

זיכרון של 512MByte  עבור כרטיסי 200 frame  ומעלה.

- מעבד -   לפחות  2.4G

- HD Western Digital 120 Mbytes

זכור : הקלטת הוידיאו צורכת משאבי מערכת רבים מאוד  לפיכך הקפד על הכללים הבאים:

- מעבד מהיר , לוח מהיר וזיכרון גדול יאפשרו עבודה קלה וחלקה של המערכת.

- ככל ש HD יהיה גדול יותר , זמן ההקלטה יהיה גדול יותר.

- הקפד שהמערכת תיועד להקלטה בלבד ולא לצרכים אחרים (כגון עיבוד תמלילים, גלישה באינטרנט)

### דרישות ומצב המערכת לפני התקנה

לפני התקנת הכרטיס יש לוודא שהמחשב מותקן ועובד כראוי .

מומלץ לחלק את ה – HD לשני חלקים. חלק קטן ( 5 – 10 Gbyte)עבור מערכת ההפעלה וחלק שני עבור מערכת ההקלטה.

השלב השני הוא הכנסת הכרטיס ל – PCI SLOT (כאשר המחשב מכובה).

אם קיימים 2 כרטיסי עיבוד תמונה :  כרטיס ה – MASTER   יוכנס ראשון (קרוב ל  AGP SLOT  של כרטיס הוידיאו ולאחריו יוכנס כרטיס ה – SLAVE )

- כרטיס ה – SLAVE ניתן לזיהוי לפי המדבקה על אחד מהרכיבים.

לאחר הדלקת המתח תתקבל ההודעה הבאה:

יש להקליד  NO  מספר פעמים. לאחר סיום תתקבל ההודעה:

### התקנת התוכנה וה – DRIVERS

בשלב הזה ניתן להכניס את ה – CD עם התוכנה למחשב.

ב – CD יהיו מספר תוכנות . התוכנות הרלוונטיות הן MAGIC RADAR בעברית או באנגלית.

יש להעתיק את תכנת ה – magic radar לתוך כונן C ולהריץ את התוכנה.

יש להריץ את הקובץ עם התמונה

לאחר הרצת התוכנה נקבל  :

לאחר הקשה על NEXT

נקבל 2 תפריטים:

תפריט ה – AUTOMATIC  נועד להתקנה

מלאה של הכול והוא התפריט המומלץ.

תפריט ה – MANUAL נועד להתקין חלקים שונים.

* לדוגמא : התקנת Magic Radar DVR Playback להשמעת ה – BACKUP במחשב אחר.

במהלך ההתקנה יופיעו מספר מסכים  שעל כולם יש לענות ב – YES  או continue  .

בשלב האחרון של ההתקנה יש הכנה מראש של כל הדיסקים ושל מערכת הקבצים. (במידה והייתה מערכת אחרת מותקנת על המחשב יש למחוק מראש את כל קבצי הוידיאו, אנא טלפן והתייעץ)

בחלון בצד שמאל מופיעים כל הדיסקים הקיימים.  בעזרת מקש ה – ADD מוסיפים את הדיסקים לצד ימין. השיטה המקובלת והמומלצת שעל כונן C יהיו 5 GByte  של מערכת הפעלה ועל כונן D   ועל שאר הכוננים יוקלט רק  המידע של הווידיאו. בשיטה זו גם אם יש תקלה במערכת ההפעלה לא נפגע הווידיאו. בנוסף מגדירים  1000Mbyte   שיושארו על כל HD . אם נדרש ניתן לשנות מספר זה.

לאחר הקשה על Initialization   קובעים את העודף שיישאר על ה – HD. לאחר הקשה על Start מתחילה הפעילות שנעה בין 30 דקות ועד שעתיים. ניתן לראות את גרף ההתקדמות

.

בסוף ההתקנה יתקבל המסך הבא:

בסיום ההתקנה יש לבצע  REBOOT   למחשב..

# קונפיגורציית המערכת   (  SETUP  )

המסך הראשון לאחר עליית המערכת הוא :

שים לב שלמרות שלא הוגדרו כל משתמשים, המערכת מגדירה שתי משתמשים בצורה אוטומטית

Admin     ו - anonymous.  משתמשים אילו מוגדרים ללא Password .

לאחר לחיצה על OK  ניתן להיכנס למערכת.

בלחיצה על כפתור הדלק מגיעים למסך התפריטים הבא

כיבוי מערכת: כיבוי תוכנת המצלמות

ניתוק משתמש מקומי: ביצוע  LOGOUT  למשתמש

מזער:הקטנת תוכנת הצלמות

הגדרות: ביצוע כל הגדרות המערכת

חיבור למערכת אחרת:באמצעות Remote client

### מסך  הגדרות

המסכים הראשים  בתפריט  SETUP הוא

1. מערכת: הגדרות בסיסיות של המערכת

2. מתקן: הגדרות כל מתקני המערכת ( מצלמות, אזעקות , גלאים ....)

3. אירוע: הגדרת המערכת בעת אירוע (גילוי תנועה לדוגמא)

4. יומן: הגדרת הקלטת המערכת.

5. רשת:  הגדרות רשת

6. משתמש: הגדרות משתמשי המערכת.

### 2	תפריט מערכת

2-1. הורד את ה – √ מהגדר כיבוי מערכת (ניתן להגדיר כיבוי או אתחול המערכת אוטומטי).

2-2. וודא תיאור גרסה מדויק.

2-3. הגדרת יציאת וידיאו דרך TV out . ניתן להגדיר כך שכל המצלמות יוציאו יציאת וידיאו

לפרק זמן מוגדר.

### 3	תפריט מתקן

בתפריט זה ניתן לקבוע את התצורה של : מצלמות , ממסרים , גלאים, מיקרופונים וסירנה.

### 3.1	מצלמה

3-1. הגדר את כל המצלמות הקיימות (ניתן לבצע "מצא מצלמות אוטומטית").

3-2. בחר את רזולוציית ההקלטה. מומלץ להשתמש ב – 288X384 .

3-3. לחץ על "שחזר הגדרות". לאחר מכן  מומלץ לכוון ( אם אפשר) 15 frame/sec

3-4. קבע את סוג הווידיאו כ – PAL .

3-5.הכנס לתפריט המצלמות משמאל  וכוון את המצלמות.

- הערה: האפשריות הנן:, 384 x 288  768 x 288 , 768 x 576. עם הגדלת הרזולוציה, כמות frame/sec  עלולה לרדת, לכן מומלץ השתמש ברזולוציה 384 x 288  כדי להפיק את האופטימום מן המערכת.

3-6. הגדר שם מצלמה.

3-7. הגדר 10 שניות  לפני ואחרי הקלטה .

3-8. קבע רגישות גבוהה בגילוי תנועה.

3-9. לחץ על העתק לכולם (לכל המצלמות).

3-10.אם קיימת מצלמה ממונעת הגדר את הפרמטרים הבאים :

    - סמן √ בהשתמש במצלמה ממונעת

    - הגדר סוג מצלמה  (בד"כ  TPD7720 )

    - הגדר כתובת מצלמה

    - בדוק נתוני יציאה טורית ( בד"כ לא צריך לגעת)

עבור מקרים מיוחדים קיימות הגדרות נוספות:

- מעקב חפצים : אפשרות זאת נועדה לעקב אחרי אובייקטים

- User data Retain – נועד לשימושים עתידים עבור Access devices

- פסיפס – חסימת אזורים מסוימים על המסך (חסימת איזור תחסום את תצוגת הווידיאו וגם את תצוגת ה – PLAYBACK כולל הקלטות ישנות).

- קביעת אזורי תנועה

אפשרות זאת נועדה לחסום אזורים במסך בגילוי תנועה. לדוגמא אם קיים בתמונה מסך מחשב שמהבהב  המחשב יבצע הקלטה קבועה 24 שעות.

לוחצים על קביעת אזורי תנועה ומסמנים את הרשת הסגולה בהתאם לנדרש.

- ספירת אנשים: אפשרות לספור אנשים: ( המצלמה חייבת לעבוד בגילוי תנועה, גילוי תנועה צריך להיות מוגדר כולל כל כמה שניות תעודכן הספירה). על המסך תהיה ספירה של האנשים.

### ממסר

בטבלה הראשית קובעים את הממסרים הקיימים ( הממסר נקרא יציאה):

בהגדרת כל ממסר קובעים את פרק הזמן שבו יופעל הממסר ואת פרק זמן ההמתנה מרגע קבלת הבקשה ועד סגירת הממסר. שים לב הממסר הינו מגע יבש ראה חיבורים בסוף החוברת

### גלאים

בטבלה הראשית קובעים את הגלאים הקיימים במערכת (כניסה)

בהגדרת הגלאי קובעים את סוג הגלאי אם הוא מסוג פתוח או סגור Normally Close or Normally Open

### מיקרופונים

בטבלה הראשית קובעים את הקישור בין מיקרופון למצלמה

בהגדרת המיקרופון קובעים את רגישות המיקרופון. יש לקבוע את הרגישות על 1 (צד שמאל) .

### סירנה

ניתן לאפשר "סירנה" כלומר השמעת צפצוף התראה במחשב ( עד 60 שניות )

### 4	תפריט אירוע

תפריט זה קובע את התנהגות המערכת בעת אירוע של:  גלאי , גילוי תנועה ואין אות ממצלמה.

### גלאים

במסך הראשי של הגלאים קובעים אם תהיה הפעלה של גלאים איזה מצלמות יקפצו למסך ולאיזה פרק זמן.

בכל גלאי ניתן לקשר הפעלת גלאי להקלטת מצלמה, הפעלת ממסר או סירנה.

### גילוי תנועה

במסך הראשי של גילוי תנועה קובעים אם תהיה הפעלה של גילוי תנועה, איזה מצלמות יקפצו למסך ולאיזה פרק זמן.

בכל גילוי תנועה ניתן לקשר הפעלת גילוי להקלטת מצלמה, הפעלת ממסר או סירנה.

חובה לבדוק קישור 1:1 בין גילוי תנועה למצלמות!!!!

### אין אות ממצלמה

אם אין אות ממצלמה (מתקלה במצלמה או חבלה במצלמה) ניתן לקבוע אילו מצלמות חלופיות יקליטו

### 5 	תפריט יומן

ביומן ניתן לקבוע איך תעבוד כל מצלמה ומתי היא תיכנס לעבודה. שיטות העבודה הן:

S	צפייה בלבד.

R  	הקלטה קבועה כל הזמן.

M  	הקלטה רק לאחר גילוי תנועה.

H  	הקלטה קבועה והפעלת גילוי תנועה במקביל.

שיטת העבודה המומלצת – הקלטה לפי גילוי תנועה 24 שעות ביממה (M) . יש לגרור את הסמן על כל הטבלה.

* בטבלה ניתן להגדיר פעילות שונה עבור חגים ולסמן את החגים בטבלה.

* טבלה זהה קיימת עבור ממסרים וגלאים כאשר X מסמן כיבוי   ו- O מסמן הפעלה.

* ניתן גם להגדיר גיבוי אוטומטי יומי שיתחיל כל יום בשעה מסוימת ויעבוד על פרק זמן מוגדר

.

### תפריט רשת

בתפריט זה קובעים:

- בהתחברות דרך ה-Explorer : מגדירים 90 PORT  על מנת לצפות דרך ה – EXPLORER .

- ניתן להוריד את ה – V ואז לא נדרש לבצע  LOGIN .

- בהתחברות דרך Remote Client : 1000  PORT  על מנת לצפות בתכנה.

הגדרת רוחב פס ל ADSL 150K.

- שים לב כשמגדירים פורט 1000 הכונה ל – range  1000-1021 .

דיווחים:

בתוכנת ה – MAGIC RADR  ניתן לשלח דיווחים בעזרת מספר אפשרויות:

שליחה ל – DVR MANAGER		שליחה לשרת MAIL		שליחה לטלפון

ניתן לדווח על כל אחד מהאירועים

תוך כדאי תזמון הדיווח

### תפריט משתמש

בתפריט הראשי נראים כל המשתמשים במערכת. ניתן להוסיף , לשנות ולמחוק משתמשים

עבור כל משתמש ניתן לקבוע את רמת ההרשאות ואת המצלמות שהוא יכול לצפות בהן.

(תמיד מומלץ לייצר עוד משתמש בעל כל ההרשאות למעט הרשאת  admin   )

* הערה: יש להוריד את הרשאת ה – Admin בעת יצירת משתמשים נוספים על מנת שלא יהיו בעיות בהתחברות מרחוק.

שים לב לא יכולים לעבוד 2 משתמשי  admin  בו זמנית !

# חלון מצב (סטאטוס) של תוכנת MAGIC RADAR DVR

לאחר ביצוע כל ההגדרות יש לשים לב לדברים הבאים:

### 1.	מידע: הצגת תאריך ומידע על המערכת

בחלון העליון למעלה מתוארת הגרסה של תוכנת ה – MAGIC RADAR  ( V4110  )

זמן ותאריך המערכת.  הזמן נלקח באופן אוטומטי משעון ה – Windows .

### 2.	מצלמות בהקלטה: הצגת הסטאטוס של כל מצלמה

2-1. אפור: מצלמה לא פעילה

2-2.צהב: מצלמה פעילה

2-3. אדום:מצלמה במצב הקלטה

### 3.	גילוי תנועה: הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת

3-1. אפור: גלאי לא פעיל

3-2. צהב: גלאי פעיל

3-3. אדום: גלאי בפעולה

### 4.	אזעקה: הצגת מצב האזעקה

5-1. אפור: אזעקה לא פעילה

5-2. צהב: אזעקה פעילה

5-3. אדום: האזעקה הופעלה

### 5	ממסרים:הצגת מצב החישנים החיצוניים המחוברים למערכת

5-1. אפור:ממסר לא פעיל

5-2. צהב: ממסר פעיל

5-3. אדום: ממסר הופעל

### 6.	יומן אירועים

6-1. לפתיחה לחץ "לוח אירועים"

6-2. תאריך: בחר בתאריך הרצוי

6-3. רשימת אירועים: מציג את כל האירועים בתאריך המבוקש

6-4. רענון: מרענן את המסך

6-5. יציאה: סוגר את החלון של "לוח האירועים"

6-6. מחיקה: מוחק אירוע

6-7. מחק הכול: מוחק את כל האירועים בתאריך המבוקש

### 1- 6.	הדפסה: הדפסת תמונה

٭ המדפסת שבה ניתן להדפיס היא המדפסת שהוגדרה מראש בחלונות

### 7.	פנלים: מעבר בין הפנלים השונים של התוכנה

### 8.	בחירת מצלמה: בחירת מצלמה לצפייה או כוון

٭     מתייחס רק למצלמות שהוגדרו

### 9.	בחירת פונקציה: בקרה על פיצול המסך

11-1. מסך מלא: הצגת מסך מלא

11-2. פיצול 1: הצגת מסך אחד

11-3. 4 פיצולים: הצגת 4 מסכים

11-4. 7 פיצולים: הצגת 7 מסכים

11-5. 9 פיצולים: הצגת 9 מסכים

11-6. 13 פיצולים: הצגת 13 מסכים

11-7. 16 פיצולים: הצגת 16 מסכים

11-8. החלפה אוטומטית: עובר בין מסכים מפוצלים בפרקי זמן שווים

# חלון שליטה של תוכנת MAGIC RADAR DVR

חלון זה דומה לחלון מצב ועוד שליטה על מספר אפשרויות.

בלחיצת לחצן ימני של העכבר על אחת מהמצלמות מקבלים את התפריטים הבאים:

- יציאה לכוון מוניטור

- כוון צבע

- OSD

- הקלטה

*יתכן ויהיו תפריטים נוספים על המסך ( בהתאם להפעלתם ממקומות שונים בתוכנה)

יציאה לכוון מוניטור

הפעלת יציאת  TV OUT  למוניטור חיצוני.

כוון צבע

2-1. בהירות: כיוון בהירות

2-2. ניגודיות: כיוון ניגודיות

2-3. צבע: עוצמת צבע

2-4. גוון: כיוון גוון

3-5. שחזר הגדרות בסיס: משחזר הגדרות ראשוניות של תוכנות הבסיס.

OSD

הפעלת מידע על גבי  התמונות.

מידע על מצלמה  ( שם המצלמה )

גילוי תנועה  ( הקוביות הירוקות על המסך)

גילוי עצם

הקלטה פעילה

הפעלת הקלטה קבועה אפילו כשמוגדרת הקלטה לפי גילוי תנועה

תפריטים נוספים במסך השליטה לשליטה על מצלמה ממונעת.

### PTZ :  כיוון זום/ תנועה אנכית/ תנועה אופקית עבור מצלמה ממונעת

3-1. זום: הרחקה או תקריב של התמונה

3-2  אור: שליטה על צמצם

3-3. פוקוס: מיקוד תמונה

3-4. ▲▼◄►: בחירת כיוון

3-5.    קביעת נקודות Preset

וקביעת מסלול  (Touring)

٭     סעיף 3-5 מתייחס רק למצלמות שהוגדרו  כממונעות

קביעת  PRESET

צריך למקם את המצלמה הממונעת במקום הרצוי.

לוחצים על PRESET ומגדירים את המקום.

ניתן לקבוע כמות גדולה של PRESET.

קביעת  סריקה

הגדר את שם הסריקה.

הכנס מספר נקודות ל – סריקה.

קבע את זמן ההשהיה

קבע את מהירות הסריקה (לא מומלצת מהירות גבוהה כי המצלמה יכולה להינזק)

יציאת מוניטור

בלחיצה על מקש הטלוויזיה

ניתן לבחור את יציאת המצלמות למוניטור חיצוני.

# מערכת החיפוש של MAGIC RADAR

מערכת החיפוש נועדה לחיפוש מהיר תוך שניות.

בחר את החודש והיום המופיעים למעלה מימין. ( שים לב יום שבוצעה בו הקלטה מודגש)

בחר  את הזמן מתוך סרגל הזמן למטה.

לחץ על כפתור ה- PLAY וצפה בתמונות.

### 2.	כפתורי שחזור מידע שהוקלט

2-1  ◄◄: העברה מהירה לאחור

2-2.     ◄: העברה אחורה

2-3:      ■: עצור

2-4. ►    : נגן

2-5. ►►: העברה מהירה קדימה

2-6. ◄ ׀׀ : מעבר לתחילת ההקלטה הראשונה ביום

2-7.   ◄ ׀: הרצת פריים אחד אחורה

2-8.       :  קפיצה ישירה ללא חיפוש למקום בו היה אירוע  או עצם באחת המצלמות

2-9.    ׀►:הרצת פריים אחד קדימה

2-10. ׀׀►: מעבר לסוף ההקלטה האחרונה ביום

### 3	זום ובהירות: בקרת זום ושליטה על בהירות ההקלטה

3-1. חידוד:כיוון החדות של התמונה

3-2. זום:    כיוון זום פנימה/החוצה

3-3. בהירות: כיוון בהירות

3-4. ניגודיות : כיוון ניגודיות של התמונה

3-3. הגדרת בסיס: איפוס הגדרות הבסיס(ברירת מחדל)

### לוח זמנים: הצגת הקלטות עבור תאריך ושעה מבוקשים

8-1. ▲▼: לעבור בין המצלמות

8-2. ◄►: לנוע קדימה או אחורה בסקאלת הזמן

8-3.  +  - זום: לכוון פערי זמנים בתאריך רצוי (מעבר בין רזולוציית שעות לדקות)

### 4.	יומן, ושמירה של  תמונה וסרט מוקלטים

שמירה

4-1. שמירת קטע בסרטון כקובץ AVI

4-2. שמירת תמונת סטילס עם חותמת מים

4-3. שמירה: תמונה כקובץJPG

4-4. שמירת: כל התמונות בפרק זמן מוגדר.

שמירת תמונה כסרטון

עמוד על תחילת הקטע הרצוי במצלמה הרצויה.

לחץ על שמור כסרטון.

לחץ על התחל וקבע את מיקום הסרטון.

לחץ על עצור לסיום ההקלטה.

### גבוי:  גיבוי מידע שהוקלט ליחידת גיבוי אחרת (כגון דיסק קשיח

בחר את הסמל של חיצים לכוון המחשב

בחר בהתחל גיבוי.

בחר דחיסה כמו בשרת

5-1. תאריך: בחר תאריך ושעה שאותם ברצונך לגבות

5-2: בחר דיסק קשיח והגדר ספריה אליו ברצונך לנתב את גיבוי החומר

5-3: החל גיבוי:  קבע מצלמות והתחיל פעולת גיבוי

5-4: סגירה: סיום גיבוי

אפשרות נוספת היא ליצור סרטון קובץ הפעלה ללא צורך בנגן סרטים:

בחר תאריך וזמן בדומה לגיבוי, בחר מקום הקלטה, בחר מצלמה והמשך בהתאם.

### 10.	חיפוש חכם

ניתן לבצע חיפוש חכם בלחיצה על

חיפוש לפי אירוע, עצם, קופה או ספירת

אנשים.

חיפוש לפי ספירה    		חיפוש לפי קופה				חיפוש לפי אירוע

חיפוש לפי עצם

חיפוש זה יעיל במיוחד למצוא תנועה בחלק מהתמונה.

בחר את האזור הרצוי.

בחר את הזמן הרצוי.

לחץ על התחל והתוכנה תתחיל לסרוק את הקטע המבוקש.

### 12.	כללי

אנטקו לא תהיה אחראית לכל תקלה שמקורה בתוכנות מדף המותקנות במחשב הביתי ו/או בחומרת המחשב הביתי המפעיל את המערכת.

# הודעות שגיאה של DVR ופתרונם

### לא ניתן להתקין את הכרטיס ה - DVR

  - יש להיכנס ל – Window תחת הרשאת Administrator  !!!

  - כנס ל – Control Panel   לתוך Systems  .

  - הכנס  ל – Device Manager   לתוך תפריט Sound Cards

  - בדוק האם המערכת מזהה את כרטיסי ה – DVR Audio Capture Driver

  - אם הכרטיס קיים ייתכן ויש בעיה ב-Slot  .

  - כבה מתח והחלף Slot .

  - אם הבעיה עדיין קיימת ייתכן ויש בעיה בכרטיס.

  - החלף כרטיס ונסה להתקין מחדש

* ייתכן וקיימת בעיה בין המחשב לבין הכרטיס, התייעץ טלפונית עם החברה.

  - הערה: אם היה במערכת כרטיס ישן ובוצעה רק עדכון גרסה. ייתכן ויש בעיות drivers   התקשר טלפונית לקבלת עזרה.

שים לב את תכנת MR 4110 לא ניתן להתקין על כרטיסים ישנים מסוג   !!! V6

### המערכת עבדה תקין ולאחר Reboot  התכנה לא עובדת.

אם המחשב מדווח על  בעיה  ב – "File system"   הכנס דרך  start  לתוכנת ה – Magic Radar והרץ את אפליקציית "DVR File System Installer "  בדוק שקיים דיסק הקלטה מצד ימין של החלון.

אם לא קיים העבר בעזרת ADD  את דיסק ההקלטה מצד שמאל לצד ימין  ואח"כ  לחץ על  Close

*אזהרה: שים לב אל תלחץ בטעות עלinitialize  אחרת תמחק את כל הקלטות הוידיאו !

### חוסר אות , חלון לבן, חלון כחול, חלון שחור  על מסך התצוגה

- בדוק האם המצלמה וספק הכוח שלה מחוברים.

- בדוק  Setup ( מתקן ( מצלמה , האם המצלמה מסומנת כפעילה , אם לא יש לסמן את המצלמות המחוברות, כפעילות. אתחל את התוכנה על-ידי יציאה דרך כפתור הדלק  והפעלתה מחדש.

- בדוק האם למשתמש יש הרשאה לראות את המצלמות (בתפריט הגדרות משתמשים)

- אם קיימת בעיה במספר מצלמות ,נתק את כל המצלמות וחבר אותן אחת אחרי השנייה , ייתכן ואחת מהמצלמות גורמת לבעיה בשאר המצלמות ( בעיית חשמל).

### בעיית הקלטה.

- בדוק שהמצלמה עובדת בצורה תקינה ויש תמונה טובה במצב דינאמי.

- בדוק ביומן אירועים את זמן הפסקת ההקלטה

- בדוק האם קיימת בעיה ביומן (הפסקת חשמל, שינוי קונפיגורציה וכ"ו)

- בדוק את  ה-LED בחלון מצב (צהוב . אדום)

- אם ה – LED  במצב אפור יש בעיית קונפיגורציה.

- אם ה –LED  במצב צהוב יש בעיית קונפיגורציה , בדוק באירוע ויומן, ייתכן ואין קישור בין גילוי תנועה להקלטה

- ניתן לבודד את הבעיה על ידי בחירת הקלטה (R) ביומן ווידוי בחיפוש שמתבצעת הקלטה.

- אם המצלמה מקליטה ייתכן ויש בעיה בהגדרת גלאי התנועה.

- בדוק בחלון מערכת אם מצב הזיכרון במצב הקלטה פעם אחת כלומר הקלטה עד מילוי הדיסק הקשיח ללא פעולת Recycle

# חיבור ממסרים וגלאים (עבור כרטיס 8 ו – 16 כניסות)

בפנל הכניסות והיציאות קיימים מספר דוגי חיבורים:

8 או 16 כניסות וידיאו

1 יציאת TV OUT

8 יציאות ממסרים ( בכל יציאה : Normally Close , Common , Normally Open )

זוג יציאות  12М ,  GND

16 כניסות גלאים  ( סט של 4 כניסות (לבן ) ו - Common (שחור) )

זוג יציאות  12М ,  GND

יש לשים לב שבתוכנת MAGIC RADAR יש פרמטרים שצריך לכוון.

ש

סכימת החיבורים

גלאים 	                             ממסרים

| NC 1 | אפור |  | S1 | לבן |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Common 1 | אפור |  | S2 | לבן |
| NO 1 | אפור |  | S3 | לבן |
| NC 2 | ירוק |  | S4 | לבן |
| Common 2 | ירוק |  | Common | שחור |
| NO 2 | ירוק |  | S5 | לבן |
| NC 3 | אפור |  | S6 | לבן |
| Common 3 | אפור |  | S7 | לבן |
| NO 3 | אפור |  | S8 | לבן |
| NC 4 | ירוק |  | Common | שחור |
| Common 4 | ירוק |  | S9 | לבן |
| NO 4 | ירוק |  | S10 | לבן |
| NC 5 | אפור |  | S11 | לבן |
| Common 5 | אפור |  | S12 | לבן |
| NO 5 | אפור |  | Common | שחור |
| NC 6 | ירוק |  | S13 | לבן |
| Common 6 | ירוק |  | S14 | לבן |
| NO 6 | ירוק |  | S15 | לבן |
| NC 7 | אפור |  | S16 | לבן |
| Common 7 | אפור |  | Common | שחור |
| NO 7 | אפור |  | GND | שחור |
| NC 8 | ירוק |  | EXT 12V | חום |
| Common 8 | ירוק |  | INT 12V | חום |
| NO 8 | ירוק |  |  |  |
| 12V | אדום |  |  |  |
| GND | ירוק |  |  |  |

# חיבור ממסרים וגלאים  עבור כרטיס  4 כניסות

2 יציאות ממסרים ( בכל יציאה : Normally Close , Common , Normally Open )

( אם יש בעיה בממסרים ייתכן וצריך לשים  jumpers  על הכרטיס הקטן)

4 כניסות גלאים

יש לשים לב שבתוכנת MAGIC RADAR יש פרמטרים שצריך לכוון.

| S1 |  | גלאי 1 |
| --- | --- | --- |
| S2 |  | גלאי 2 |
| S3 |  | גלאי 3 |
| S4 |  | גלאי 4 |
| NС1 |  | ממסר 1 |
| Com1 |  | ממסר 1 |
| NO1 |  | ממסר 1 |
| NС2 |  | ממסר 2 |
| Com2 |  | ממסר 2 |
| NO2 |  | ממסר 2 |
| COM |  | משותף לגלאים |

# חיבור לרשת אינטרנט

### מערכת  DVR

  - בדוק את ה – PORT המוגדרים במערכת  ( דרך SETUP   הכנס לתפריט רשת )

  - הסטנדרט הוא פורט 90 לאינטרנט  ן – 1000 ל    DVR SYSTEM .

  - חבר את המחשב דרך כבל רשת ל – ROUTER ואת ה ROUTER   ל – ADSL .

  - קנפג את המחשב לכתובת ה – TCP בהתאם לסוג ה – ROUTER . ( כניסה דרך Start . Settings , Network Connections , Local area Connections  )

  - הכנס לInternet explorer  , וודא שהנך יכול לגלוש באינטרנט.  אם תכנס לאתר http://noc.co.il  תוכל לוודא את כתובת ה – IP של שרת ההקלטות.

  - וודא שה- ROUTER ברשותך פתוח עם ה- PORTS  לאינטרנט (ראה סעיף 2 )

  - וודא שה – Firewalls  שקיימים על המחשב פתוחים לאפליקציית capture.exe .

### מחשב מרוחק

  - חבר את המחשב לאינטרנט.

  - הכנס ל -  Internet Explorer .  הקש כתובת:    http://xxx.xxx.xxx.xxx:90

  - ודא שהינך מקבל מסך סגול שבראשו כתובת ה – IP של שרת ההקלטות.

  - אם המחשב מעולם לא ביצע Login   , פעם אחת ויחידה יתבקש המשתמש לאשר את הודעת האבטחה המתקבלת (DVR System).

  - לאחר קבלת החלון בצע LOGIN . ותוכל לראות את המצלמות .

  - אם לא ניתן לראות את המחשב באינטרנט. נסה את הדבר הבא.

  - הקש  start , run  הכנס את הפקודה CMD . לאחר קבלת חלון DOS הקש את הפקודה  ping xxx.xxx.xxx.xxx .  אם התקשורת תקינה אז צריך לקבל תשובה משרת ההקלטות. אם לא צריך לוודא שאין firewall שחוסם את התקשורת.

הערה   xxx.xxx.xxx.xxx  פירושו הכתובת של שרת ההקלטות.

שלב ראשון יש בקשה ל – Login. שלב הבא המערכת מדווחת על  Сconnected

### חיבור ל- Internet Explorer  במערכות  XP service pack 2

במערכות הפעלה XP service pack 2   יש חסימה של ה- Active X ועל מנת לפתור את הבעיה יש לבצע את השלבים הבאים:

הכנס לתוך הספרייה  של  WINDOWS  לתוך ספריה  Downloaded program files:

ומחוק את כל הקבצים בספריה זו

הכנס ל Internet Explorer  להגדרות אבטחה  כלים, אפשרויות אינטרנט, אבטחה

באבטחה מותאמת אישית יש לאפשר את כל ה – Active X

לעתים רחוקות נדרש גם לאפשר את כתובת שרת המצלמות ב – Trusted sites

לאחר ביצוע כל הפעולות נקבל :

שלב שני הוא התאמת המהירות ולבסוף קבלת התמונה

לבסוף ניתן גם לבצע את התקנת תוכנת ה – Remote Client  בלחיצה על הכפתור מימין למטה

### הפעלת  REMOTE CLIENT

לאחר לחיצה על ה – ICON על המסך

לוחצים  ADD ומגדירים את ההגדרות הבאות:

שם כלשהו לשרת המצלמות

כתובת IP  (ללא התוספת 90 )

שינוי הפורט ל – 1000

רוחב התקשורת   ל- ADSL 150K

User name

Password

יש לסיים את ההתקנה ב – OK

לאחר ביצוע ההגדרות מסמנים את השורה ולוחצים על כפתור LOGIN

מקבלים שורת סטאטוס של :

מתחבר ל...  ,  מוריד נתונים ראשוניים ולבסוף ההתחברות לשרת המצלמות.

הערה:  בדרך כלל כשאין התחברות הבעיה היא בהגדרת הנתונים.

# Text boxes

3-1

2

3

4

8

8       7      6       5      4       3      2       1

2

3

4

5

6

7

3-4

3-5

12V (RED)

GND (Black)

9

10

14

11

ממסרים

TV_OUT

11

15

Normally Close  8

Common 8

Normally Open 8

גלאים

Common  1

Normally Open  1

Normally Close  1

CAM 16

CAM 1

3-3

3-2